## Slide 1: Pipelined MIPS CPU Simulator

## Slide 2: Pipelined CPU Implementation
請設計一個pipelined的cpu模擬器 (可以任何語言來模擬 ex:C & C++)
  以forwarding來解決hazard問題，換言之，需要實作forwarding的邏輯判斷
請以 3~4人為一組進行分組
Input 為一名為memory.txt的文字檔
  裡面為MIPS的組合語言程式
Output 請輸出此程式執行結果於一名為result.txt的文字檔
  請參閱後面投影片
專案完成後請撰寫一份專案報告，約3-4頁

## Slide 3: Instructions
lw
sw
add
sub
beq

## Slide 4: Register Number
32 registers

## Slide 5: Memory Size
32 words

## Slide 6: Initial Values of Memory and Register
記憶體中的每個word都是1
$0暫存器的值為0，其他都是1

## Slide 7: 利用Forwarding解決Data Hazard
在指令即將進入EX階段時，實作課堂中介紹的EX與MEM Hazard判斷條件，將可以使用的指令結果盡快給ALU使用。當前指令是LW且需要它的結果時，安插stall，確保能夠讀到正確值。
Data Hazard
  Case 1
    add $4, $8, $9 sub $6, $4, $7
  Case 2
    lw $10, 20($9)
    sub $6, $10, $7
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
EX
MEM
WB
ID
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
ID

## Slide 8: SW指令
在課堂中，我們並沒有提到SW是否需要forwarding，它是需要的。
add $6, $4, $5
sw $6, 24($0)
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
EX
MEM
WB
ID

## Slide 9: 利用Predict not taken解決Control Hazard
在ID階段發現目前指令為beq時，IF直接抓取鄰近的下一個指令，等到beq指令完成ID階段後，到達EXE時，若預測錯誤，抹掉捉錯的指令，再抓取正確位置的指令；如果預測正確，則繼續執行
Control Hazard
  lw $4, 8($5)
  beq $4, $2, 1
  sub $7, $8, $9
  add $7, $8, $9
IF
ID
EX
MEM
WB
ID
ID
EX
MEM
WB
IF
IF
lw
beq
sub
IF
EX
MEM
WB
ID
add
IF
ID
IF

## Slide 10: 利用Predict not taken解決Control Hazard
在ID階段發現目前指令為beq時，IF直接抓取鄰近的下一個指令，等到beq指令完成ID階段後，到達EXE時，若預測錯誤，抹掉捉錯的指令，再抓取正確位置的指令；如果預測正確，則繼續執行
Control Hazard
  add $4, $5, $3
  beq $4, $2, 1
  sub $7, $8, $9
  add $7, $8, $9
IF
ID
EX
MEM
WB
ID
ID
EX
MEM
WB
IF
IF
add
beq
sub
IF
EX
MEM
WB
ID
add
IF
ID
IF
EX
MEM
WB
ID

## Slide 11: Input Example 1
lw $2, 8($0)
lw $3, 16($0)
add $6, $4, $5
sw $6, 24($0)
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
EX
MEM
WB
ID
8 cycles
$6=2, W6=2

## Slide 12: Input Example 2
lw $2, 8($0)
lw $3, 16($0)
add $4, $2, $3
sw $4, 24($0)
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
ID
IF
IF
EX
MEM
WB
ID
lw
lw
add
sw
9 cycles
$4=2, W6=2

## Slide 13: Input Example 3*
lw $2, 8($0)
lw $3, 16($0)
beq $2, $3, 1
add $4, $2, $3
sw $4, 24($0)
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
ID
ID
ID
EX
MEM
WB
IF
lw
lw
beq
sw
11 cycles
IF
IF
add
IF
皆為1

## Slide 14: Input Example 4
add $1, $2, $3
add $4, $1, $1
sub $4, $4, $1
beq $4, $1, -2
add $4, $1, $4
sw $4, 4($0)

## Slide 15: Input Example 4*
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
ID
EX
MEM
WB
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
ID
IF
IF
IF
EX
MEM
WB
add
add
sub
beq
sub
ID
ID
beq
add $1, $2, $3
add $4, $1, $1
sub $4, $4, $1
beq $4, $1, -2
add $4, $1, $4
sw $4, 4($0)
ID
EX
MEM
WB
add
IF
ID
EX
MEM
WB
sw
15 cycles
$1=2,$4=2, W1=2
IF
IF
IF
IF
add

## Slide 16: Input Example 5*
sub $1, $4, $4
beq $1, $2, 2
add $2, $3, $3
lw $1, 4($0)
add $4, $5, $6
IF
ID
EX
MEM
WB
sub
IF
ID
EX
MEM
WB
beq
ID
ID
EX
MEM
WB
add
IF
ID
EX
MEM
WB
lw
IF
ID
EX
MEM
WB
add
10 cycles
$1=1, $2=2, $4=2, W1=1
IF
IF

## Slide 17: Input Example 6*
lw $8, 8($0)
beq $4, $8, 1
sub $2, $7, $9
sw $2, 8($0)
IF
ID
EX
MEM
WB
lw
IF
ID
EX
MEM
WB
beq
ID
ID
IF
ID
EX
MEM
WB
sw
10 cycles
IF
IF
皆為1
sub
IF

## Slide 18: Input Example 7
add $1,$1,$2
add $1,$1,$3
add $1,$1,$4
sw $1, 8($0)
IF
ID
EX
MEM
WB
add
IF
ID
EX
MEM
WB
add
IF
ID
EX
MEM
WB
add
ID
EX
MEM
WB
sw
8 cycles
$1=4, W2=4
IF

## Slide 19: Input Example 8
lw $4, 8($0)
beq $4, $4, 1
add $4, $4, $4
sub $4, $4, $4
beq $4, $1, -1
sw $4, 8($0)
IF
ID
EX
MEM
WB
lw
IF
ID
EX
MEM
WB
beq
ID
IF
add
ID
EX
MEM
WB
sub
ID
13 cycles
$4=0, W2=0
IF
IF
IF
ID
EX
MEM
WB
beq
IF
ID
ID
EX
MEM
WB
sw
IF
IF

## Slide 20: Output Requirements
不同clock cycle時，在CPU中執行的指令狀態(顯示各指令在ID、EX、MEM、WB階段即將與未使用的signal值)
最後顯示
  執行該段指令需要多少cycle
  記憶體與暫存器執行後的結果
singal輸出順序: RegDst ALUSrc Branch MemRead MemWrite RegWrite MemtoReg
ex. lw: EX 01 010 11

## Slide 21: Output for Input Example 1
Cycle 1
lw: IF
Cycle 2
lw: ID
lw: IF
Cycle 3
lw: EX 01 010 11
lw: ID
add: IF
Cycle 4
lw: MEM 010 11
lw: EX 01 010 11
add: ID
sw: IF
Cycle 5
lw: WB 11
lw: MEM 010 11
add: EX 10 000 10
sw: ID
Cycle 6
lw: WB 11
add: MEM 000 10
sw: EX X1 001 0X
Cycle 7
add: WB 10
sw: MEM 001 0X
Cycle 8
sw: WB 0X
lw $2, 8($0)
lw $3, 16($0)
add $6, $4, $5
sw $6, 24($0)
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
EX
MEM
WB
ID

## Slide 22: Output for Input Example 1
lw $2, 8($0)
lw $3, 16($0)
add $6, $4, $5
sw $6, 24($0)
需要花8個cycles
$0 $1 $2 $3 $4 $5 $6 ….
0 1 1 1 1 1 2 ….
W0 W1 W2 W3 W4 W5 W6…
1 1 1 1 1 1 2 ….

## Slide 23: Output for Input Example 2
Cycle 1
lw: IF
Cycle 2
lw: ID
lw: IF
Cycle 3
lw: EX 01 010 11
lw: ID
add: IF
Cycle 4
lw: MEM 010 11
lw: EX 01 010 11
add: ID
sw: IF
Cycle 5
lw: WB 11
lw: MEM 010 11
add: ID
sw: IF
Cycle 6
lw: WB 11
add: EX 10 000 10
sw: ID
Cycle 7
add: MEM 000 10
sw: EX X1 001 0X
Cycle 8
add: WB 10
sw: MEM 001 0X
lw $2, 8($0)
lw $3, 16($0)
add $4, $2, $3
sw $4, 24($0)
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
ID
IF
IF
EX
MEM
WB
ID

## Slide 24: Output Example for Input Example 2
Cycle 9
sw: WB 0X
lw $2, 8($0)
lw $3, 16($0)
add $4, $2, $3
sw $4, 24($0)
1 cycles

## Slide 25: Output for Input Example 2
需要花9個cycles
$0 $1 $2 $3 $4 $5 $6 ….
0 1 1 1 2 1 1 ….
W0 W1 W2 W3 W4 W5 W6…
1 1 1 1 1 1 2 ….
lw $2, 8($0)
lw $3, 16($0)
add $4, $2, $3
sw $4, 24($0)

## Slide 26: Output for Input Example 3
Cycle 1
lw: IF
Cycle 2
lw: ID
lw: IF
Cycle 3
lw: EX 01 010 11
lw: ID
beq: IF
Cycle 4
lw: MEM 010 11
lw: EX 01 010 11
beq: ID
add: IF
Cycle 5
lw: WB 11
lw: MEM 010 11
beq: ID
add: IF
Cycle 6
lw: WB 11
beq: ID
add: IF
Cycle 7
beq: EXE X0 100 0X
sw: IF
Cycle 8
beq: MEM 100 0X
sw: ID
lw $2, 8($0)
lw $3, 16($0)
beq $2, $3, 1
add $4, $2, $3
sw $4, 24($0)
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
ID
ID
ID
EX
MEM
WB
IF
IF
IF
IF

## Slide 27: Output Example for Input Example 3
Cycle 9
beq: WB 0X
sw: EX X1 001 0X
Cycle 10
sw: MEM 001 0X
Cycle 11
sw: WB 0X
lw $2, 8($0)
lw $3, 16($0)
beq $2, $3, 1
add $4, $2, $3
sw $4, 24($0)

## Slide 28: Output for Input Example 3
需要花11個cycles
$0 $1 $2 $3 $4 $5 $6 ….
0 1 1 1 1 1 1 ….
W0 W1 W2 W3 W4 W5 W6…
1 1 1 1 1 1 1 ….
lw $2, 8($0)
lw $3, 16($0)
beq $2, $3, 1
add $4, $2, $3
sw $4, 24($0)

## Slide 29: 專案驗收
測試的部份將會準備5組指令檔案，4組為上述例子，另一組驗收時再公佈
專案繳交期限為2024/1/2
繳交的檔案為 原始碼 / 執行檔 / 專案報告
  注意事項:
  原始碼編譯要能成功，否則將不給予分數
  若執行檔無法執行，將不給予分數
  成績取決於執行結果數據正確性與報告內容
  專案報告需有組員間工作分配、製作過程中所遭遇的問題、跟此專案相關之心得
會再訂驗收時程，每組在驗收時間講解與執行程式
Note: 有任何相關問題可Line詢問或是mail給助教

## Slide 30: 測試正確性
測試當天，請檢查每個測試檔
  執行該程式所需的cycle數是否正確
  任意找一個cycle，判斷每個指令在該cycle的狀態是否正確(stage、signal)
  暫存器與記憶體中的值是否正確